———————————————————————————

# 超声波单双张检测传感器

# DY-ZZCG-LJZ

目录

1. 产品描述	3

2. 产品特点	3

3. 产品原理	4

4. 主要技术指标	5

5. 安装方式	6

6. 接线方式	6

7. 注意事项	7

# 1. 产品描述

使用超声波技术的单双张检测传感器，主要用于监视多层纸张以及塑料和金属薄膜。为了识别两张或者两张以上的薄片无意中粘在一起。每一层都与储存的参考值进行比较并相应地被指示为单层或双层，并且可以手动校正存储值。主要用于检测单双张的单张通过和双张报警功能，且不受被检物体的振动,材质,颜色的限制，广泛应用于造纸,冲压,方便面投包机等行业。

# 2. 产品特点

包含一个信号处理器和两个超声波传感器(发射器和接收器)；

可靠检测多层纸张、塑料板或金属箔,感应范围40-80mm；

测量材料范围从20g/m2的纸张到400g/m2的卡片；

测量速度：15ms检测一次

超声波传感器外形安装尺寸：M18*1.5的螺纹

分辨率:3种信号(空气,单张,双张戓多张)输出，可进行多种应用。

# 3. 产品原理

一个高频超声波发射器在薄片的下面发射超声波束。声波引起薄板振动，而这也就会在薄板的另一面反过来产生一个非常小的声波。这个小声波被超声波接收器接收。如果是两张，一张在另一张上面，信号变的更加微弱，以至于基本不能到达接收器。

# 4. 主要技术指标

供电电压：  DC 24V±15%

工作温度:   探头  -20～70℃

仪表  -20～60℃

存储温度：  -40～80℃

工作区域：  20g/m2的纸张到400g/m2的卡片

100g/㎡的纸张到1000g/㎡的单层纸板

LED显示：显示纸张状态0、1、2

外壳材料：金属

传感器: 塑料（防腐介质请选用特规材料）

DY-ZZCG-2PN-5VLJZ型:

模拟显示：

缺纸：PNP输出低电平0V, NPN输出高电平5V；绿灯亮

单张：输出PNP信号,常开（PNP输出为高电平5V，NPN输出为高电平5V）；黄灯亮

两张或者多张：输出NPN信号，常开（NPN输出为低电平0V，PNP输出为低电平0V）；红灯亮

DY-ZZCG-2PN-24VLJZ型:

模拟显示：

缺纸：PNP输出低电平0V, NPN输出高电平24V；绿灯亮

单张：输出PNP信号,常开（PNP输出为高电平24V，NPN输出为高电平24V）；黄灯亮

两张或者多张：输出NPN信号，常开（NPN输出为低电平0V，PNP输出为低电平0V）；红灯亮

# DY-ZZCG-RLJZ型:

模拟显示：

缺纸：继电器1常开，继电器2常开

单张：继电器1闭合，继电器2常开

两张或者多张：继电器1常开，继电器2闭合

DY-ZZCG-2PN-5V型:  DY-ZZCG-2PN-24V型:    DY-ZZCG-R型:

| 类型 | 尺寸（长宽高）：mm | 重量：g |
| --- | --- | --- |
| 单双张检测传感器 | 110*64*38 | 295g |
| 包装后 | 230*120*180 | 625g |

# 5. 安装方式

超声波技术的单双张检测传感器可以垂直于纸张安装，在检测普通纸张和薄膜时，纸张的摆动不会影响系统的功能。

对于薄金属片和更厚的塑料胶片（例如：信用卡），建议系统倾斜27°安装检测。

对于特殊类型较厚纸张，系统应倾斜27°～30°安装。

# 接线方式

DY-ZZCG-2PN-5VLJZ型:

白色：PNP+            黄色：PNP-

绿色：NPN+            黄色：NPN-

红色：24VDC+          黑色：24VDC-

DY-ZZCG-2PN-24VLJZ型:

白色：PNP+            黄色：PNP-

绿色：NPN+            黄色：NPN-

红色：24VDC+          黑色：24VDC-

DY-ZZCG-RLJZ型:

继电器1：  蓝色   白色

继电器2：  绿色   黄色

红色：24VDC+       黑色：24VDC-

# 7.注意事项

A. 黄线可靠接地！！！

B. 发射器和接收器之间的距离为40mm~80mm。安装的时候精确的轴对准(±1°) 非常重要。如果发射器和接收器的轴没有对准，则工作性能会降低。

C. 建议安装距离:60mm(±10mm)。

D. 建议安装角度:27°±1°。

E. DY-ZZCG-2PN-5V型：DY-ZZCG-2PN-24V型：确保上电前信号输出线（白、绿、黄）不短路。

F. 校准：

当出现纸张误测，如单张纸误测双张纸或双张纸误测为单张纸的时候，进行以下操作

DY-ZZCG-2PN-5VLJZ型:

DY-ZZCG-2PN-24VLJZ型:

1、把一张纸放入两个探头之间，按右边的按键，待三个信号灯闪烁后，放开右边按键；

2、把两张纸放入两个探头之间，按左边按键，待三个信号灯闪烁后，放开左边按键；

DY-ZZCG-RLJZ型:

1、把一张纸放入两个探头之间，按右键，待数码管闪烁数字“1”后，放开右边按键；

2、把两张纸放入两个探头之间，按左键，待数码管闪烁数字“2”后，放开左边按键；

G.复位：

DY-ZZCG-2PN-5VLJZ型: DY-ZZCG-2PN-24VLJZ型:如果产品出现异常状态，可尝试两个按键同时按下，待三个信号灯闪烁后，同时放开两个按键，即进行了产品复位。

DY-ZZCG-RLJZ型:  如果产品出现异常状态，可尝试两个按键同时按下，待数码管闪烁数字“0”后，同时放开两个按键，即进行了产品复位。

H.工作区域内没有明显的风流动.